ZKP-32/2020	                  			         Załącznik nr 5/4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa –    20 sztuk Switch zarządzalny 8 portowy.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa producenta, typ, model)

| Poz. | Wymagane parametry | TAK/NIE* Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ obudowy- biurkowy | Tak/Nie |
| 2 | Przełącznik zarządzalny | Tak/Nie |
| 3 | Dostęp - przeglądarka WWW (GUI), Wiersz poleceń (CLI), SNMP v1/v2c/v3, RMON,SNTP. | Tak/Nie |
| 4 | Przełącznik wielowarstwowy L2/L3 | Tak/Nie |
| 5 | Architektura sieci - Gigabit Ethernet | Tak/Nie |
| 6 | Całkowita liczba portów – min. 8 | Tak/Nie |
| 7 | Rodzaje wejść / wyjść - RJ-45 10/100/1000 Mbps – min. 8 szt. | Tak/Nie |
| 8 | Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 u IEEE 802.3 x IEEE 802.3 z IEEE 802.3 ab IEEE 802.3 ad IEEE 802.3 af IEEE 802.1 D IEEE 802.1 p IEEE 802.1 s IEEE 802.1 w IEEE 802.1 Q IEEE 802.1 X | Tak/Nie |
| 9 | Rozmiar tablicy MAC – min. 8K | Rozmiar tablicy MAC: ……………… |
| 10 | Ramka Jumbo – 9K | Tak/Nie |
| 11 | Liczba grup VLAN – 256 lub więcej | Liczba grup VLAN: ……………… |
| 12 | Szybkość przekierowania pakietów 64-bajtowych – min. 11,9 Mpps | Szybkość przekierowania pakietów 64-bajtowych – ……………… Mpps |
| 13 | Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy: wiązanie adresów IP-MAC-Port, listy ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control, uwierzytelnianie 802.1X oraz Radius. | Tak/Nie |
| 14 | Przepustowość 16Gb/s – lub więcej | Przepustowość: …………… |
| 15 | Port PoE/PoE+ | Tak/Nie |
| 16 | Dołączone akcesoria - kabel zasilający, zasilacz | Tak/Nie |
| 17 | Pamięć wewnętrzna – 512 MB lub więcej | Pamięć wewnętrzna: ……………… |
| 18 | Pamięć Flash – 256 MB lub więcej | Pamięć Flash: ……………… |
| 19 | Prędkość taktowania CPU – 800 MHz lub więcej | Prędkość taktowania CPU: ……………… |
| 20 | Bufor pakietów – 12Mb lub więcej | Bufor pakietów: ……………. |
| 21 | Port USB typ A | Tak/Nie |
| 22 | Gwarancja i rękojmia Wykonawcy (min 24 miesiące)(kryterium) | Gwarancja i rękojmia Wykonawcy:………………..miesięcy |
| 23 | Standardowa gwarancja producenta | Gwarancja producenta …………………..miesięcy |

Miejscowość ……………, dnia ………….2020 r.     .......................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

** - wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań.