ZKP-32/2020	                  			         Załącznik nr 5/7 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa – 20 sztuk Skanerów A4

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa producenta, typ, model)

| Poz. | Wymagane parametry | TAK/NIE* Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie urządzenia | Skanowanie dokumentów o różnych formatach i gramaturach zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia | TAK/NIE |
| 2 | Typ skanera (obudowa) | Skaner płaski A4 ze zintegrowanym podajnikiem ADF A4 - obudowa kompaktowa zawierająca skaner z podajnikiem automatycznym (ADF) oraz skaner płaski. Dopuszcza się skaner ADF i skaner płaski w oddzielnych obudowach pracujące jako pojedyncze, zintegrowane urządzenie skanujące. | Typ obudowy skanera …………….. |
| 3 | Producent | Oba skanery (skaner z ADF i skaner płaski) muszą pochodzić od jednego producenta | TAK/NIE |
| 4 | Optyczna rozdzielczość skanowania | Optyczna min 600 dpi, sterownik min 1200 dpi | Optyczna rozdzielczość:…… Sterownik: ……….. |
| 5 | Oświetlenie (źródło światła) | Linia LED - 1 z przodu, 1 z tyłu, 1 w skanerze płaskim | TAK/NIE |
| 6 | Układ optyczny (przetwornik obrazu) | w technologii CCD (Charge Coupled Device) lub CIS (Contact Image Sensor) – minimum przetwornik w skanerze ADF - 1 z przodu, 1 z tyłu, 1 przetwornik w skanerze płaskim | TAK/NIE |
| 7 | Tryb skanowania | Monochromatyczny, odcienie szarości, kolor | TAK/NIE |
| 8 | Kodowanie koloru | 24-bit | TAK/NIE |
| 9 | Kodowanie szarości | 8-bit | TAK/NIE |
| 10 | Interfejs komunikacyjny | Zgodny ze standardem TWAIN, ISIS | TAK/NIE |
| 11 | Format pliku zawierającego zeskanowany obraz | TIFF, JPG, PDF, PDF przeszukiwalny, PDF/A | TAK/NIE |
| 12 | Sterowniki | Windows 7/8.1/10 (32/64-bit) | TAK/NIE |
| 13 | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Interfejs Ethernet - minimum 100 Base-TX / 10 Base-T W przypadku, gdy skaner posiada tylko interfejs USB (min. 2.0/3.0) dopuszcza się zastosowanie dodatkowego urządzenia (przystawki) konwertującego interfejs USB na interfejs Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (automatyczne rozpoznawanie). | TAK/NIE |
| 14 | Funkcje poprawy jakości skanów | eliminacja przekosu, przycinanie automatyczne, kolor dropout (usuwanie koloru) skanowanie dwustrumieniowe interaktywna regulacja koloru, jasności i kontrastu, automatyczna orientacja, automatyczne wykrywanie kolorów, wykrywanie pustej strony filtrowanie smug wypełnianie otworów w obrazie, filtr ostrości, automatyczna jasność | TAK/NIE |
| 15 | Obsługiwane formaty | Minimum w zakresie A4, A5, A6, B5 | Obsługiwane formaty: ……… |
| 16 | Maksymalny rozmiar dokumentu | 216 x 1 000 mm | Maksymalny rozmiar dokumentu: …………. |
| 17 | Minimalny rozmiar dokumentu | 70 x 70 mm | Minimalny rozmiar dokumentu: ………… |
| 18 | Obsługa długich dokumentów | do min. 3 000 mm | Obsługa długich dokumentów: ………….. |
| 19 | Obsługa kart plastikowych | obsługa kart i dokumentów plastikowych do 1 mm | TAK/NIE |
| 20 | Gramatura obsługiwanych dokumentów przy automatycznym podawaniu | 55 – 400 g/m2 | Gramatura obsługiwanych dokumentów przy automatycznym podawaniu:………….. |
| 21 | Sposób skanowania | Skanowanie jednostronne i dwustronne | TAK/NIE |
| 22 | Ilość arkuszy na minutę | Minimum 40 arkuszy/min., 80 obrazów/min. (dla formatu A4) | TAK/NIE |
| 23 | Dzienne dopuszczalne obciążenie skanera (dzienna wydajność niezawodnej pracy) | minimum 4000 skanów (stron) | TAK/NIE |
| 24 | Rozpoznawanie podwójnych pobrań | Czujnik ultradźwiękowy wykrywający podwójne pobranie papieru | TAK/NIE |
| 25 | Pojemność podajnika | minimum 80 arkuszy (80 g/m2) | Pojemność podajnika: …….. |
| 26 | Pozostałe wymagania | Skanery muszą być fabrycznie nowe, zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczany sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r. Do każdego urządzenia nośniki CD/DVD ze sterownikami, oprogramowaniem standardowym dołączanym do urządzenia oraz instrukcją obsługi w języku polskim. Możliwość pełnej konfiguracji skanera z podłączonej stacji komputerowej, Możliwość obsługi procesu skanowania zdalnie za pomocą stanowiska komputerowego (poza czynnościami takimi jak: włączenie zasilana skanera, włożenie dokumentów do podajnika, obsługa techniczno-serwisowa), Skanery muszą zostać dostarczone ze wszystkimi kablami zasilającymi oraz przewodami połączeniowymi Pakiet startowy zawierający komplet narzędzi służących użytkownikowi skanera do jego samodzielnej podstawowej konserwacji (zestaw do wymiany rolek, zestaw do czyszczenia rolek) – należy dodatkowo dostarczyć tzw.: Pakiet czyszczący (Cleaning Kit) Zapasowe rolki podajnika (Roller Kit) Skaner lub oprogramowanie skanera umożliwia podział dokumentu na podstawie kodów jedno i dwuwymiarowych | TAK/NIE |
| 27 | CE | Urządzenie posiada oznakowanie CE. | TAK/NIE |
| 28 | Zasilanie | 230V~50 Hz | Zasilanie: ……… |
|  | Gwarancja i rękojmia Wykonawcy | min 24 miesiące(kryterium) | Gwarancja i rękojmia Wykonawcy: ……………………..miesięcy |
| 29 | Gwarancja Wykonawcy poszerzona o usługi konserwacyjne oraz wymianę elementów eksploatacyjnych na miejscu | Usługa konserwacyjna w okresie gwarancji – minimum raz na rok świadczona w miejscu użytkowania obejmująca co najmniej: Gruntowne czyszczenie (usunięcie zszywek, spinaczy, skrawków papieru, kurzu, barwników) Smarowanie elementów ruchomych Wymiana zużytych lub zniszczonych podzespołów Kalibracja optyki i poziomu balansu bieli Testy skanowania | TAK/NIE |
| 30 | Gwarancja producenta | Standardowa | Gwarancja producenta …………………..miesięcy |

Miejscowość ……………, dnia ………….2020 r.     .......................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

** - wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań.