# 2401-ILZ1.260.53.2017						Załącznik nr 6 do SIWZ

# ZKP-36/2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Zakup 2 pojazdów oznakowanych typu biuro”

Przedmiotem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, wyprodukowanych w roku 2017 r. samochodów specjalnych, których parametry techniczno-użytkowe zawarto w poniższej tabeli.

Samochody specjalne mają spełniać wymagania:

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1260  z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania   pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1240),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Oferowane samochody specjalne powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych, 
praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

Wykonawca zapewni na oferowane samochody pełny serwis gwarancyjny autoryzowanej stacji obsługi na zasadach określonych w pkt 80-82 poniższej tabeli oraz 
w umowie.

Dla każdego z oferowanych pojazdów wykonawca musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu wraz z zabudową gwarantujące rejestrację pojazdu jako specjalnego dla min. 4 osób. Świadectwo homologacji musi być wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475).

Wypełniając zamieszczoną niżej tabelę, wykonawca w kolumnie „Spełnianie warunków” (kolumna c) :

- w komórkach oznaczonych wpisem „opis:” wpisuje parametry proponowanego urządzenia lub przedstawia opis przyjętego rozwiązania,

- w komórkach oznaczonych wpisem „spełnia/nie spełnia” zaznacza w sposób jednoznaczny, czy oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie b tabeli.

| Lp. | Minimalne wymagania | Spełnianie warunków |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| Dane ogólne pojazdu |
| 1. | Rodzaj pojazdu | Producent Model/typ: |
| 2. | Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego | Spełnia/nie spełnia |
| 3. | Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2017 | Opis: |
| 4. | Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” ze specjalistyczną zabudową, częściowo przeszklone, z możliwością przewożenia 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej (2+2) – dwa fotele w kabinie kierowcy, kanapa dwuosobowa w przedziale biurowym | Spełnia/nie spełnia |
| 5. | Rodzaj nadwozia – wielozadaniowe, podzielone na dwa przedziały: - część przeznaczona dla kierowcy i pasażera - część biurowa | Spełnia/nie spełnia |
| 6. | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t | Spełnia/nie spełnia |
| 7. | Rozstaw osi dostosowany do wymiarów pojazdów | Opis: |
| 8. | Długość całkowita pojazdu: min. 4 800 mm, max. 5 400 mm | Opis: |
| 9. | Szerokość (bez lusterek bocznych): min. 1 800 mm, max. 2 100 mm | Opis: |
| 10. | Wysokość pojazdu (bez lamp błyskowych i dodatkowych urządzeń zamontowanych na dachu): max. 2 450 mm | Opis: |
| 11. | Silnik wysokoprężny (diesel) z bezpośrednim wtryskiem paliwa z turbodoładowaniem, o pojemności skokowej minimum 2100 cm3 mocy minimum 110 KW (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji) | Opis: |
| 12. | Norma emisji spalin: minimum Euro 5+ lub Euro 6 | Opis: |
| 13. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l | Opis: |
| 14. | Skrzynia biegów manualna minimum 5-cio biegowa + bieg wsteczny | Opis: |
| 15. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | Spełnia/nie spełnia |
| 16. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem + ABS + ASR lub równoważne | Opis: |
| 17. | Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi | Spełnia/nie spełnia |
| 18. | Napęd na przednią lub tylną oś pojazdu | Opis: |
| 19. | System kontroli trakcji (ESP lub równoważny) | Opis: |
| 20. | Tempomat | Spełnia/nie spełnia |
| 21. | Autoalarm | Spełnia/nie spełnia |
| 22. | Blokada przeciwuruchomieniowa immobiliser | Spełnia/nie spełnia |
| 23. | Elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich | Spełnia/nie spełnia |
| 24. | Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka boczne | Spełnia/nie spełnia |
| 25. | Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą, przeszklone, z uchylną lub przesuwną szybą. Druga szyba zamontowana w części biurowej po prawej stronie samochodu. Szyby przyciemnione utrudniające zaglądanie do wnętrza pojazdu - technologia „przydymiania” lub „oklejania” (przyciemnienie w stopniu od 70% do 90%) | Spełnia/nie spełnia |
| 26. | Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych, szyby przesuwane lub uchylne. Szyby przyciemnione, utrudniające zaglądanie do wnętrza pojazdu - technologia „przydymiania” lub „oklejania” (przyciemnienie w stopniu od 70% do 90%) | Opis: |
| 27. | Drzwi tylne pojedyncze otwierane do góry, z zamontowanymi światłami błyskowymi koloru niebieskiego. Światła zamontowane na wewnętrznej, dolnej części drzwi. Widoczne dla nadjeżdżających pojazdów (przy otwartych drzwiach). Włączenie świateł na wewnętrznej, dolnej części drzwi winno być zintegrowane ze światłami na belce. | Spełnia/nie spełnia |
| 28. | Pojazd musi być zdolny do pracy w zakresie temperatur od –25 0C do +45 0C | Opis: |
| 29. | Klimatyzacja samochodowa dwustrefowa (dla kabiny kierowcy i części biurowej), co najmniej z regulacją manualną, wylot chłodnego powietrza skierowany na przedział biurowy z możliwością ustawiania kierunku nawiewu | Opis: |
| 30. | Ogrzewanie postojowe: niezależny od silnika system ogrzewania przedziału biurowego o mocy grzewczej co najmniej 2 kW z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania powinien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w całym przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Wyloty ciepłego powietrza nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy siedzeniach. | Opis: |
| 31. | Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie. Zamawiający nie dopuszcza „skandynawskiej” funkcji włączania świateł mijania | Spełnia/nie spełnia |
| 32. | Reflektory przeciwmgłowe | Spełnia/nie spełnia |
| 33. | Samochód dostarczony na oponach zimowych z felgami stalowymi (jeśli zostanie dostarczony w zimie), opony wzmocnione, tj. dostosowane do masy pojazdów, wyprodukowane w roku 2017, w rozmiarze przewidzianym w homologacji pojazdu, z wyznacznikiem prędkości co najmniej „T” | Opis: |
| 34. | Obręcze stalowe min. 16 cali | Opis: |
| 35. | Dodatkowy komplet opon letnich z felgami stalowymi, wyprodukowanych w roku 2017 (opcjonalnie komplet opon zimowych – w przypadku dostarczenia samochodów na oponach letnich), opony wzmocnione, tj. dostosowane do masy pojazdów, wyprodukowane w roku 2017, w rozmiarze przewidzianym w homologacji pojazdu, z wyznacznikiem prędkości co najmniej „T” | Opis: |
| 36. | Koło zapasowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucz do zmiany koła | Spełnia/nie spełnia |
| 37. | Chlapacze przednie i tylne lub inne rozwiązanie stosowane przez producenta pojazdów | Opis: |
| 38. | Centralny zamek sterowany pilotem | Spełnia/nie spełnia |
| 39. | Min. 2 komplety kluczyków | Spełnia/nie spełnia |
| 40. | Tapicerka siedzeń materiałowa, o podwyższonej trwałości, (odporna na ścieranie), w ciemnej tonacji | Opis: |
| 41. | Nadwozie lakierowane w technologii obowiązującej u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym | Opis: |
| 42. | Trójkąt | Spełnia/nie spełnia |
| 43. | Gaśnica 2 kg zamontowana w przedziale kierowcy i gaśnica 2 kg zamontowana w przedziale biurowym, zamontowane w uchwycie fabrycznym, w przypadku braku uchwytu fabrycznego wymagany uchwyt do gaśnicy | Spełnia/nie spełnia |
| 44. | Linka holownicza | Spełnia/nie spełnia |
| 45. | Apteczka pierwszej pomocy typ B2, specjalistyczna, przeznaczona dla służb ratowniczych, umieszczona w torbie transportowej z pasem odblaskowym z napisem Krajowa Administracja Skarbowa. Wyposażenie apteczki: środki odkażające: woda utleniona - 1 szt., spirytus salicylowy - 1 szt., 2. materiały opatrunkowe: kompresy jałowe wym. 5x5 cm - 2 op., kompresy jałowe wym. 9x9 cm - 2 op., opaska dziana szer. 5 cm - 2 szt., opaska dziana szer. 12 cm - 2 szt., gaza jałowa 1mx1m, zestaw plastrów z opatrunkiem na folii, opaska elastyczna szer. 12 cm -1 szt., opaska elastyczna szer. 15 cm - 1 szt., 3. rękawiczki lateksowe - 2 pary, 4. nożyczki - 1 szt., 5. roztwór soli fizjologicznej: 0,9%NaCl 250 ml - 1 szt., 0,9%NaCl 10 ml - 5 szt., 6. maseczka jednorazowa do sztucznego oddychania, 7. koc ratunkowy/folia termiczna, 8. szyna Kramera: duża - 1 szt., mała -1 szt. | Spełnia/nie spełnia |
| Oznakowanie pojazdów |
| 46. | Oznakowanie (pasy odblaskowe, sygnały świetlne i akustyczne oraz napisy zewnętrzne) musi być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej. Wymiary liter (wysokość i szerokość) zostaną podane po podpisaniu umowy z wykonawcą. Pojazdy wyposażone po dwie pary reflektorów zewnętrznych typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowanych na stałe w górnej tylnej i przedniej części samochodu po jego prawej stronie i lewej stronie. Zasilanie elektryczne z zespołu dwóch akumulatorów dodatkowych | Spełnia/nie spełnia |
| 47. | Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi koloru niebieskiego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu samochodu z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” z przodu i z tyłu belki zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej. Lampy ostrzegawcze oparte o technologię LED. Zasilanie z akumulatora rozruchowego. Dwa dodatkowe światła za lub na przedniej atrapie silnika, wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej, działające wspólnie z belkami świetlnymi (z błyskownikami w technologii LED). Zasilanie z akumulatora rozruchowego. Światła zamontowane prostopadle do jezdni. Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka może być zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla samochodu uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy, sterowanie sygnałami świetlnymi oraz włączanie sygnału dźwiękowego odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze muszą spełniać warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.305). Zasilanie z akumulatora rozruchowego. Całkowita wysokość wyżej opisanej belki świetlnej nie powinna przekraczać 150 mm | Spełnia/nie spełnia |
| 48. | Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi koloru niebieskiego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu samochodu z tablicą tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści (możliwość zaprogramowania minimum 50 komunikatów w różnych językach np. niemiecki, angielski, rosyjski itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – polskie, cyrylica) np. ZJEDŹ NA PARKING, STOP, KONTROLA, tablica winna również umożliwiać wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” w trybie standardowym. Tryb wyświetlania komunikatu na tablicy winien być widoczny na panelu sterownia tablicą. Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu. Lampy ostrzegawcze oparte o technologię LED. Lampy wyposażone dodatkowo w lampy typu LED – pomarańczowe oraz białe (oświetlenie tylnego przedpola) podłączone do instalacji pojazdu bazowego – lampy żółte połączone z kierunkowskazami pojazdu, lampy czerwone z lampami STOP. Zasilanie z akumulatora rozruchowego. Całkowita wysokość wyżej opisanej belki świetlnej nie powinna przekraczać 150 mm | Spełnia/nie spełnia |
| 49. | Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Zmiana sygnału może też następować poprzez wciśnięcia klaksonu. Belka może być zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla samochodu uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy, sterowanie sygnałami świetlnymi oraz włączanie sygnału dźwiękowego odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze muszą spełniać warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.305). Zasilanie z akumulatora rozruchowego | Spełnia/nie spełnia |
| 50. | Odblaskowy pas wyróżniający barwy białej, z umieszczonym na nim symetrycznie, po obu stronach pojazdu, napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” barwy czarnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej | Spełnia/nie spełnia |
| 51. | Pas wyróżniający umieszczony po obu bocznych stronach oraz z tyłu pojazdu na wysokości poniżej dolnej krawędzi okien z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu osobowego pomiędzy przednimi i tylnymi reflektorami. W pojazdach wyposażonych w nadwozie inne niż osobowe pas wyróżniający może być umieszczony powyżej wysokości przednich reflektorów, poniżej dolnej krawędzi okien bocznych, proporcjonalnie do wysokości pojazdu | Spełnia/nie spełnia |
| 52. | Po obu bocznych stronach pojazdu, na tylnej części pasa wyróżniającego umieszczony napis barwy czarnej, wskazujący przynależność pojazdu do właściwej Izby Administracji Skarbowej, składający się z dwóch pierwszych cyfr kodu identyfikującego Izbę Administracji Skarbowej oddzielonych ukośnikiem od dwucyfrowego numeru kolejnego pojazdu (w przypadku numerów mniejszych niż 10 cyfrę poprzedza się zerem) – kody identyfikujące dla samochodów zostaną podane po podpisaniu umowy z wykonawcą. Po obu bocznych stronach pojazdu, nad tylną częścią pasa wyróżniającego oraz z tyłu pojazdu nad pasem wyróżniającym z lewej strony, umieszczony symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej. Symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej są barwy białej | Spełnia/nie spełnia |
| Kabina kierowcy – opis szczegółowy |
| 53. | Kabina kierowcy minimum dwuosobowa. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie | Spełnia/nie spełnia |
| 54. | Kolumna kierownicy co najmniej z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach | Spełnia/nie spełnia |
| 55. | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | Spełnia/nie spełnia |
| 56. | Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach kierowcy i pasażera | Spełnia/nie spełnia |
| 57. | Fotel kierowcy z regulacją w min. dwóch płaszczyznach, wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówek z regulacją wysokości | Spełnia/nie spełnia |
| 58. | Fotel pasażera obrotowy, z regulacją w min. dwóch płaszczyznach, wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówek z regulacją wysokości | Spełnia/nie spełnia |
| 59. | Tapicerka kabiny - zmywalna | Spełnia/nie spełnia |
| 60. | Wykładzina podłogowa – zmywalna, zachodząca na ściany pojazdu, ułatwiająca zmywanie podłogi | Spełnia/nie spełnia |
| 61. | Komplet dywaników gumowych | Spełnia/nie spełnia |
| 62. | CB radio ze stałą anteną zewnętrzną, (dostępne również z siedzenia pasażera). Gwarancja min. 12 miesięcy. Miejsce zamontowania urządzenia zostanie uzgodnione na etapie wyposażania samochodów | Opis: |
| 63. | Radioodtwarzacz z USB z technologią bluetooth umożliwiającą prowadzenie rozmów telefonicznych, min. 2 głośniki w kabinie kierowcy | Opis: |
| 64. | System nawigacji GPS: obsługa map drogowych i turystycznych, obsługa urządzenia i komunikaty głosowe w języku polskim, możliwość nawiązania kontaktu z min. 4 satelitami, planowanie trasy najszybszej, najkrótszej lub przez wskazany punkt. Możliwość unikania dróg płatnych, autostrad, dróg gruntowych. Dodawanie ulubionych lokalizacji, wybór widoku mapy: 3D, z lotu ptaka, z północą na górze, funkcja automatycznego skalowania, bezpłatna aktualizacja programu nawigacyjnego, wielkość wyświetlacza min. 3,5”, typ wyświetlacza – dotykowy, 64 tys. kolorów, powłoka antyodblaskowa, wbudowana pamięć min. 2 GB typu flash, rozszerzenie pamięci – gniazdo na karty pamięci, wbudowany akumulator, Wymagane oznaczenie CE. | Opis: |
| Przedział biurowy |
| 65. | Wykonawca do oferty winien załączyć projekt rysunkowy wraz z opisem części biurowej. | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego załączono/nie załączono |
| 66. | Wymiary przedziału biurowego: - długość – bez ograniczeń, dostosowane do wymiarów zewnętrznych - szerokość – bez ograniczeń, dostosowane do wymiarów zewnętrznych - wysokość – bez ograniczeń, dostosowane do wymiarów zewnętrznych | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 67. | Przedział biurowy winien znajdować się za przednimi siedzeniami pojazdu. | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 68. | Część biurowa składa się z kanapy i biurka W części biurowej za oparciem fotela kierowcy znajduje się przytwierdzone do podłogi pojazdu biurko o wymiarach blatu około 1100 x 600 mm, z prawym rogiem ściętym, celem ułatwienia wejścia z zewnątrz do części biurowej samochodu. Pod blatem przed lewym siedzeniem kanapy znajduje się wysuwana półka pod komputer przenośny (laptop), posiadająca zabezpieczenia uniemożliwiające przesuwanie się urządzenia, gdy pojazd jest w ruchu. Poniżej znajdują się min. 3 szuflady jedna pod drugą na materiały biurowe i druki. Szuflady zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Pod blatem, przed prawym tylnym siedzeniem znajduje się schowek na urządzenie wielofunkcyjne i papier. Urządzenie to ma być dostępne również dla innych (poza operatorem laptopa) osób. Ponadto, na biurku przed obróconym do tyłu fotelem pasażera powinna istnieć możliwość podłączenia drugiego laptopa. Przy biurku znajduje się dwuosobowa kanapa ze składanym oparciem, ustawiona przodem do kierunku jazdy i przytwierdzona do podłogi pojazdu w odległości umożliwiającej obsługę laptopa umieszczonego na wysuwanej półce stolika. Kanapa musi posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne, łatwe do utrzymania w czystości. Kanapa powinna być zamontowana w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie jej w czasie jazdy i być wyposażona w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki z regulacją wysokości | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 69. | W części biurowej, w miejscu zapewniającym możliwość prawidłowej obsługi wyposażenia pojazdu, będzie znajdować się panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym, posiadający następujące funkcje: sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym pojazdu, sterowanie układem ogrzewania dodatkowego przedziału | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 70. | Oświetlenie części biurowej: - reflektory ledowe umieszczone w górnej części przedziału biurowego oświetlające całą część biurową, - oświetlenie punktowe nad miejscem pracy (tj. nad biurkiem, punktowe kierunkowe reflektory ledowe zamontowane w suficie części biurowej). Oświetlenie zamontowane w suficie pojazdów powinno być zamontowane tak, aby nie wystawało poniżej jego poziomu | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 71. | Ściany boczne przedziału biurowego wyłożone tworzywem, a podłoga wykładziną z powłoki antypoślizgowej, antyelektrostatycznej, zachodzącą na ściany pojazdu – zapewniająca łatwość utrzymania czystości | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| Instalacja elektryczna |
| 72. | Wykonawca do oferty winien załączyć projekt rysunkowy wraz z częścią opisową elementów instalacji elektrycznej | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego załączono/nie załączono |
| 73. | Zespół 2 dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności min. 400 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiająca uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy min. 2000 W) wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (dwa laptopy, urządzenie wielofunkcyjne). Zamontowana instalacja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 74. | Generator prądotwórczy zapewniający ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie laptopa wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego pojazdu. Zamontowana instalacja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia. Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka min. 50A) dwóch akumulatorów dodatkowych oraz akumulatora rozruchowego przy podłączonym zasilaniu w czasie postoju przy podłączonym zasilaniu 230 V z jednym gniazdem zewnętrznym zamontowanym w bocznej ścianie pojazdu lub tylnym zderzaku. Alternator zamontowany w pojeździe musi zapewniać podczas pracy silnika ładowanie zarówno akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym. Przewód do ładowania z zewnętrznego źródła zasilania o długości min. 10 m. Wymagane oznaczenie CE. | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 75. | Instalacja sieciowa powinna mieć m.in. następujące zabezpieczenia: zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub uruchomionym generatorze prądotwórczym w przypadku instalacji generatora niezintegrowanego z silnikiem pojazdu, zabezpieczenie przeciwporażeniowe, zabezpieczenie przed jednoczesnym podłączeniem zasilania zewnętrznego i zasilania z generatora prądotwórczego | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 76. | Instalacja przyłączeniowa przedziału biurowego powinna posiadać obwód 230V: obwód zasilania komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego, zabezpieczony przed chwilowymi spadkami napięcia urządzeniem UPS 230V/400W. Pobór mocy w tym obwodzie nie powinien przekroczyć 250W, powinien więc być zabezpieczony odpowiednim bezpiecznikiem. Trzy gniazdka sieciowe powinny być umieszczone w okolicy biurka oraz schowka dla urządzenia wielofunkcyjnego i oznakowane ostrzeżeniem, aby nie włączać do nich innych urządzeń. Położenie gniazdek powinno umożliwiać łatwe podłączenie urządzeń. Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej powinno być zabudowane. Włącznik światła punktowego powinien znajdować się w miejscu uniemożliwiającym jego przypadkowe przyciśnięcie. | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| Gwarancja |
| 77. | Okres gwarancji na samochód - co najmniej 24 miesiące bez limitu km. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego ani od limitu przejechanych kilometrów | Opis: |
| 78. | Okres gwarancji na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną - nie mniej niż 24 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego ani od limitu przejechanych kilometrów | Opis: |
| 79. | Gwarancja na nadwozie (części blacharskie i lakiernicze) – min. 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego ani od limitu przejechanych kilometrów | Opis: |
| Serwis |
| 80. | Serwis gwarancyjny pojazdu realizowany w siedzibie zamawiającego, w przypadku braku możliwości technicznych dokonania naprawy w lokalizacji zamawiającego, wykonawca na własny koszt transportuje pojazd do najbliższego ASO dla siedziby Zamawiającego: nazwa firmy, adres, telefon, e-mail (podać) i po dokonaniu naprawy do siedziby zamawiającego. Odległość do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi nie może przekraczać 150 km od siedziby zamawiającego | Opis: |
| 81. | Serwis zabudowy realizowany w siedzibie zamawiającego lub w wyznaczonych punktach, w odległości nie większej niż 150 km od siedziby zamawiającego: nazwa firmy, adres, telefon, e-mail (podać) | Opis: |
| 82. | W okresie gwarancyjnym wykonawca zapewnia zamawiającemu przyjazd serwisu w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia awarii, wady, usterki | Opis: |
| Dokumentacja |
| 83. | Wykonawca – przed wykonaniem zabudowy przedziału biurowego – uwzględni wskazania Zamawiającego i uzyska pisemną akceptację na: planowane rozmieszczenie kanapy oraz biurka w części biurowej rodzaj użytych materiałów, planowaną kolorystykę. |
| 84. | Wykonawca przedkłada pisemne zobowiązanie o dostarczeniu przy odbiorze pojazdów świadectw zgodności dla pojazdów skompletowanych gwarantujących rejestrację pojazdów jako specjalnych |
| 85. | Dokumenty do przekazania zamawiającemu przy odbiorze: schematy elektryczne zabudowy, instrukcje demontażu zabudowy, faktura, książka serwisowa lub karta serwisowa pojazdu, homologacja na pojazd skompletowany, wykaz stacji ASO |

Miejscowość ……………, dnia ………….2017 r.      ………………....................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

# Text boxes

pieczęć firmowa Wykonawcy