zmieniony _ Załącznik nr 6 do SIWZ

ZKP-41/2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.	Przeznaczenie wyrobu:

Paralizator elektryczny jest indywidualnym środkiem przymusu bezpośredniego funkcjonariusza służby celno-skarbowej, służy do obezwładniania i wymuszania określonego zachowania w stosunku do niebezpiecznych osób i agresywnych zwierząt.

2.	Wymagania techniczne:

Przedmiot typu paralizator, przeznaczony do obezwładniania osób/zwierząt za pomocą energii elektrycznej

3.	Zasada działania:

1)	efekt obezwładniający realizowany za pomocą wystrzeliwanych sond, uzyskiwany przez paralizator na drodze stymulacji nerwów odpowiedzialnych za kurczenie mięśni szkieletowych osoby obezwładnianej;

2)	paralizator musi zapewniać obezwładnianie w dwóch wariantach:

- dystansowym – polegającym na przekazywaniu impulsów obezwładniających 
za pośrednictwem sond (2 szt.) wystrzeliwanych z jednego, dołączanego do paralizatora kartridża, zakres rażenia min 7 metrów,

- dotykowym (kontaktowym) – polegającym na przekazywaniu impulsów obezwładniających za pośrednictwem nieruchomych elektrod, znajdujących 
się u szczytu urządzenia.

4.	Parametry techniczne urządzenia:

- napięcie szczytowe emitowane przez urządzenie nie większe niż 51 000V;

- średni prąd w obwodzie I max. 0.0015 [A] (1,5 mA);

- częstotliwość impulsów na sekundę nie większa niż 20 impulsów;

- urządzenie wyposażone w:

- wyświetlacz wskazujący stan naładowania baterii,

- czas trwania impulsu obezwładniającego,

- w cyfrowy rejestrator, zapisujący dane dotyczące jego użycia;

5)	paralizator jednostrzałowy, pozwalający na obezwładnienie jednej osoby

5.	Wymagania w zakresie wymiarów i masy:

- masa paralizatora z akumulatorem (bez kartridża)	– nie większa niż 308 g,

- długość paralizatora z kartridżem			– nie większa niż 210 mm,

- szerokość całkowita paralizatora			– nie większa niż 44 mm,

- wysokość z baterią / akumulatorem  		            – nie większa niż 155 mm.

6.	Wymagania w zakresie niezawodności i żywotności:

- paralizator musi działać niezawodnie zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach;

- paralizator musi być odporny na działanie czynników mechanicznych 
i środowiskowych występujących w warunkach pracy funkcjonariuszy służb celno-skarbowych.

7.	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa:

- paralizator musi być wyposażony w zewnętrzny nastawny bezpiecznik, uniemożliwiający przypadkowe, niezamierzone przez użytkownika, wyzwolenie impulsu obezwładniającego;

- zewnętrzny bezpiecznik nastawny musi być łatwo dostępny dla osób 
prawo- i leworęcznych.

8.	Wymagania dodatkowe:

- paralizator musi być wyposażony w mechaniczne otwarte przyrządy celownicze oraz laserowy wskaźnik celu;

- paralizator musi być wyposażony w wyświetlacz wskazujący stan naładowania baterii, czas trwania impulsu obezwładniającego;

- paralizator musi mieć możliwość podpięcia drugiego kartridża:

- kartridż ma posiadać 2 sondy umieszczone na przewodach miotane sprężonym azotem,

- kartridż ma posiadać indywidualny numer seryjny umieszczony na zewnętrznej obudowie oraz wewnątrz kartridża na znacznikach wyrzucanych podczas obezwładniania celu na odległość.

9.	Wymagania dotyczące jakości wyrobu:

- wyrób musi mieć estetyczny wygląd, wysoką jakość i być starannie wykonany;

- niedopuszczalne są rozwarstwienia, przetarcia, odbarwienia i deformacje;

- dopuszcza się wyłącznie wyroby w pierwszej klasie jakości.

10.	Ukompletowanie:

W skład kompletu wyrobu wchodzić musi:

- paralizator wraz z baterią 					– 1 szt.

- kartridż współpracujący z oferowanym urządzeniem	– 2 szt.

- karta gwarancyjna 						– 1 szt.

- instrukcja użytkowania i konserwacji w jęz. polskim        	– 1 szt.