# 2401-ILZ1.260.61.2017						Załącznik nr 6 do SIWZ

# ZKP-46/2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa 2 pojazdów typu bus z przestrzenią ładunkową”

Przedmiotem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, wyprodukowanych w roku 2017 r. pojazdów typu bus z przestrzenią ładunkową przeznaczonych pod specjalistyczną zabudowę, których parametry techniczno-użytkowe i warunki zabudowy zawarto w poniższej tabeli.

Zaoferowane samochody muszą być tego samego modelu i marki.

Samochody mają spełniać wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1260  z późn. zm.).

Oferowane samochody powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych, 
praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

Wykonawca zapewni na oferowane samochody pełny serwis gwarancyjny autoryzowanej stacji obsługi na zasadach określonych w pkt 58-60 poniższej tabeli.

Wypełniając zamieszczoną niżej tabelę, wykonawca w kolumnie „Spełnianie warunków” (kolumna c) :

- w komórkach oznaczonych wpisem „opis:” wpisuje parametry proponowanego urządzenia lub przedstawia opis przyjętego rozwiązania,

- w komórkach oznaczonych wpisem „spełnia/nie spełnia” zaznacza w sposób jednoznaczny, czy oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie b tabeli.

| Lp. | Minimalne wymagania | Spełnianie warunków |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| Dane ogólne pojazdu |
| 1. | Rodzaj pojazdu | Producent: Model/wersja: |
| 2. | Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego | Spełnia/nie spełnia |
| 3. | Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2017 | Spełnia/nie spełnia |
| 4. | Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej, częściowo lub całkowicie przeszklone, z możliwością przewożenia co najmniej 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej – dwa fotele w kabinie kierowcy, kanapa lub fotele dla 2 albo 3 osób w przedziale ładunkowym przeznaczonym na biuro i magazyn | Opis: |
| 5. | Rodzaj nadwozia – wielozadaniowe, wyodrębnione dwa przedziały bez przegrody oddzielającej : - część przeznaczona dla kierowcy i pasażera oraz - część ładunkowa przeznaczona na biuro i magazyn | Spełnia/nie spełnia |
| 6. | Dopuszczalna masa całkowita od 3,2 do 3,5 t | Spełnia/nie spełnia |
| 7. | Długość całkowita pojazdu: min. 4 999 mm, max. 5 548 mm | Opis: |
| 8. | Szerokość (bez lusterek bocznych): min. 1 800 mm, max. 2 100 mm | Opis: |
| 9. | Wysokość pojazdu (bez lamp błyskowych i dodatkowych urządzeń zamontowanych na dachu): max. 2 522 mm | Opis: |
| 10. | Silnik wysokoprężny (diesel) z bezpośrednim wtryskiem paliwa z turbodoładowaniem, o pojemności skokowej minimum 1900cm3 mocy minimum 110 KW (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji) | Opis: |
| 11. | Norma emisji spalin: minimum Euro 5+ lub Euro 6 | Opis: |
| 12. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l | Opis: |
| 13. | Skrzynia biegów manualna minimum 5-cio biegowa + bieg wsteczny | Opis: |
| 14. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | Spełnia/nie spełnia |
| 15. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem + ABS + ASR lub równoważne | Opis: |
| 16. | Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi | Spełnia/nie spełnia |
| 17. | Napęd na przednią lub tylną oś pojazdu | Opis: |
| 18. | System kontroli trakcji (ESP lub równoważny) | Opis: |
| 19. | Akumulator o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta pojazdu. | Spełnia/nie spełnia |
| 20. | Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu. | Spełnia/nie spełnia |
| 21. | Autoalarm | Spełnia/nie spełnia |
| 22. | Blokada przeciwuruchomieniowa immobiliser | Spełnia/nie spełnia |
| 23. | Elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich | Spełnia/nie spełnia |
| 24. | Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka boczne | Spełnia/nie spełnia |
| 25. | Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą, przeszklone. Druga szyba zamontowana w części biurowej po prawej stronie samochodu. Szyby przyciemnione utrudniające zaglądanie do wnętrza pojazdu - technologia „przydymiania” lub „oklejania” (przyciemnienie w stopniu od 60% do 90%) | Spełnia/nie spełnia |
| 26. | Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych, szyby przesuwane lub uchylne. Szyby przyciemnione utrudniające zaglądanie do wnętrza pojazdu - technologia „przydymiania” lub „oklejania” (przyciemnienie w stopniu od 60% do 90%) Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne: samochód może posiadać przesuwane szyby w drzwiach bocznych prawych odsuwanych oraz po przeciwległej stronie drzwi (po lewej stronie). Drugie szyby sięgające do końca pojazdu nie są uchylane/przesuwane | Opis: |
| 27. | Drzwi tylne pojedyncze otwierane do góry albo drzwi skrzydłowe | Opis: |
| 28. | Pojazd musi być zdolny do pracy w zakresie temperatur od –25 0C do +45 0C | Opis: |
| 29. | Klimatyzacja samochodowa dwustrefowa (dla kabiny kierowcy i części biurowej), co najmniej z regulacją manualną, wylot chłodnego powietrza skierowany na przedział biurowy z możliwością ustawiania kierunku nawiewu | Opis: |
| 30. | Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie. Zamawiający nie dopuszcza „skandynawskiej” funkcji włączania świateł mijania | Spełnia/nie spełnia |
| 31. | Reflektory przeciwmgłowe | Spełnia/nie spełnia |
| 32. | Samochód dostarczony na oponach zimowych z felgami stalowymi, opony wzmocnione, tj. dostosowane do masy pojazdów, wyprodukowane w roku 2017, w rozmiarze przewidzianym w homologacji pojazdu, z wyznacznikiem prędkości co najmniej „T” | Opis: |
| 33. | Obręcze stalowe min. 16 cali | Opis: |
| 34. | Dodatkowy komplet opon letnich z felgami stalowymi wyprodukowanymi w roku 2017 | Spełnia/nie spełnia |
| 35. | Koło zapasowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucz do zmiany koła | Spełnia/nie spełnia |
| 36. | Chlapacze przednie i tylne lub inne rozwiązanie stosowane przez producenta pojazdów | Opis: |
| 37. | Antena dookólna w standardzie LTE z wtykiem podwójnym SMA do wyprowadzenia w miejscu posadowienia modemu GSM bez blokady Simlock. Antena ma posiadać 5 metrowy przewód zasilający oraz być przeznaczona do montażu na stopie magnetycznej. Bez montażu. | Spełnia/nie spełnia |
| 38. | Ruter w standardzie LTE z WI-FI. Bez montażu | Opis: |
| 39. | Centralny zamek sterowany pilotem | Spełnia/nie spełnia |
| 40. | Min. 2 komplety kluczyków | Spełnia/nie spełnia |
| 41. | Tapicerka siedzeń materiałowa, o podwyższonej trwałości, (odporna na ścieranie), w ciemnej tonacji | Opis: |
| 42. | Barwa nadwozia: nadwozie lakierowane w technologii obowiązującej u producenta pojazdu w kolorze srebrnym, białym albo ciemnozielonym Dopuszcza się lakier metalizowany, perłowy lub opalizujący. (W przypadku koloru ciemnozielonego, zamawiający dopuszcza oklejenie całego samochodu folią w kolorze ciemnozielonym. Wszystkie elementy, które w standardzie są lakierowane muszą być oklejone folią odporną na odbarwienia i działania promieni słonecznych) | Opis: ………………………………………… (wpisać kolor ) Nazwę handlową producenta:……………………………. |
| 43. | Trójkąt | Spełnia/nie spełnia |
| 44. | Gaśnica 2 kg | Spełnia/nie spełnia |
| 45. | Linka holownicza | Spełnia/nie spełnia |
| 46. | Apteczka pierwszej pomocy typ B2, specjalistyczna, przeznaczona dla służb ratowniczych, umieszczona w torbie transportowej z pasem odblaskowym z napisem Krajowa Administracja Skarbowa. Wyposażenie apteczki: środki odkażające: woda utleniona - 1 szt., spirytus salicylowy - 1 szt., 2. materiały opatrunkowe: kompresy jałowe wym. 5x5 cm - 2 op., kompresy jałowe wym. 9x9 cm - 2 op., opaska dziana szer. 5 cm - 2 szt., opaska dziana szer. 12 cm - 2 szt., gaza jałowa 1mx1m, zestaw plastrów z opatrunkiem na folii, opaska elastyczna szer. 12 cm -1 szt., opaska elastyczna szer. 15 cm - 1 szt., 3. rękawiczki lateksowe - 2 pary, 4. nożyczki - 1 szt., 5. roztwór soli fizjologicznej: 0,9%NaCl 250 ml - 1 szt., 0,9%NaCl 10 ml - 5 szt., 6. maseczka jednorazowa do sztucznego oddychania, 7. koc ratunkowy/folia termiczna, 8. szyna Kramera: duża - 1 szt., mała -1 szt. | Spełnia/nie spełnia |
| Kabina kierowcy – opis szczegółowy |
| 47. | Kabina kierowcy minimum dwuosobowa. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie | Spełnia/nie spełnia |
| 48. | Kolumna kierownicy co najmniej z możliwością regulacji na głębokość („od siebie”- „do siebie”) | Spełnia/nie spełnia |
| 49. | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | Spełnia/nie spełnia |
| 50. | Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach kierowcy i pasażera | Spełnia/nie spełnia |
| 51. | Fotel kierowcy z regulacją w min. dwóch płaszczyznach, wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówek z regulacją wysokości | Spełnia/nie spełnia |
| 52. | Fotel pasażera z regulacją w min. dwóch płaszczyznach, wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówek z regulacją wysokości. Pożądanym, ale nie wymaganym jest aby fotel pasażera był obrotowy. Zamawiający przydzieli ofercie dodatkowe punkty za zaoferowanie obrotowego fotela pasażera, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 19 SIWZ | Opis: |
| 53. | Komplet dywaników gumowych | Spełnia/nie spełnia |
| 54. | CB radio z anteną przeznaczoną do montażu na stopie magnetycznej. Gwarancja min. 12 miesięcy. Bez montażu. | Opis: |
| 55. | Fabrycznie zamontowany radioodtwarzacz z USB z technologią bluetooth umożliwiającą prowadzenie rozmów telefonicznych, min. 2 głośniki w kabinie kierowcy | Opis: |
| Przedział ładunkowy przeznaczony na biuro i magazyn |
| 56. | Kanapa lub fotele dla 2 albo 3 osób w przedziale ładunkowym przeznaczonym na biuro i magazyn. | Opis: |
| 57. | Przetwornica 12V na 220V, 1500 W. Przetwornica ma generować wymaganą moc w sposób chwilowy. Bez montażu | Opis: |
| Gwarancja |
| 58. | Okres gwarancji na pojazd - co najmniej 24 miesiące bez limitu km. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego/ użytkowników ani od limitu przejechanych kilometrów | Opis: |
| 59. | Gwarancja na nadwozie (części blacharskie i lakiernicze) – min. 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego /użytkowników ani od limitu przejechanych kilometrów | Opis: |
| Serwis |
| 60. | Serwis gwarancyjny pojazdu realizowany w sieci ASO. Odległość do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi nie może przekraczać 150 km od miejsca dostawy. | Opis: |
| Dokumentacja |
| 61. | Dokumenty do przekazania zamawiającemu przy odbiorze: kartę/książkę serwisową pojazdu; dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu; instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim; wyciąg ze świadectwa homologacji; co najmniej dwa komplety kluczyków. |

Miejscowość ……………, dnia ………….2017 r.      ………………....................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

# Text boxes

pieczęć firmowa Wykonawcy