# 2401-ILZ1.260.11.2018 					Załącznik nr 5/III do SIWZ

# ZKP-12/2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III

Dostawa samochodu terenowego

| Lp. | Minimalne wymagania | Spełnianie warunków |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| Nadwozie |
| 1. | Samochód terenowy zbudowany na ramie, 5 drzwiowy, 5 osobowy, z zamkniętym dachem, homologowany wg kategorii M1 | Spełnia/nie spełnia |
| 2. | Nadwozie lakierowane w kolorze srebrnym lub białym. Dopuszcza się lakier akrylowy, metalizowany, perłowy. Zamawiający nie dopuszcza oklejenia samochodu | Opis: |
| 3. | Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu, zabudowa przestrzeni bagażowej na stałe tzw. zabudowa wysoka hard top | Spełnia/nie spełnia |
| 4. | Wszystkie drzwi przeszklone | Spełnia/nie spełnia |
| 5. | Rozstaw osi nie większy niż 3200 mm | Opis: |
| 6. | Długość całkowita samochodu nie większa niż 5400 mm | Opis: |
| 7. | Wysokość całkowita samochodu nie większa niż 1900 mm | Opis: |
| 8. | Szerokość całkowita nie większa niż 1900 (bez lusterek bocznych) | Opis: |
| Rok produkcji |
| 9. | Samochód wyprodukowany w II półroczu 2017 r. lub w 2018 r. | Opis: |
| 10. | Fabrycznie nowy, nieużytkowany, nie poddawany jakimkolwiek naprawom | Spełnia/nie spełnia |
| Silnik |
| 11. | Pojemność silnika nie mniejsza niż 2200 cm3 i nie większa niż 2500 cm3 | Opis: |
| 12. | Moc silnika powyżej 110 kW | Opis: |
| 13. | Rodzaj paliwa – olej napędowy, silnik wysokoprężny | Spełnia/nie spełnia |
| 14. | Norma emisji spalin – EURO 6 | Spełnia/nie spełnia |
| Układ napędowy i kierowania |
| 15. | Napęd 4 x 4 na przednią i tylną oś | Spełnia/nie spełnia |
| 16. | Manualna skrzynia biegów: 6 – stopniowa manualna + wsteczny | Spełnia/nie spełnia |
| 17. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | Spełnia/nie spełnia |
| 18. | Kierownica z lewej strony | Spełnia/nie spełnia |
| 19. | Regulacja położenia koła kierownicy i kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej) | Spełnia/nie spełnia |
| Systemy bezpieczeństwa jazdy |
| 20. | System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu | Spełnia/nie spełnia |
| 21. | System stabilizacji toru jazdy | Spełnia/nie spełnia |
| 22. | System wspomagania hamowania awaryjnego | Spełnia/nie spełnia |
| 23. | System zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu | Spełnia/nie spełnia |
| Wyposażenie |
| 24. | Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie | Spełnia/nie spełnia |
| 25. | Fotele pierwszego rzędu z regulacją pochylenia oparć | Spełnia/nie spełnia |
| 26. | Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla pierwszego rzędu siedzeń | Spełnia/nie spełnia |
| 27. | Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń pierwszego i drugiego rzędu siedzeń | Spełnia/nie spełnia |
| 28. | Trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących | Spełnia/nie spełnia |
| 29. | System eCall dla samochodów które otrzymały homologację po 31 marca 2018r. | Spełnia/nie spełnia/nie dotyczy |
| 30. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | Spełnia/nie spełnia |
| 31. | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich | Spełnia/nie spełnia |
| 32. | Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz | Spełnia/nie spełnia |
| 33. | Światła do jazdy dziennej w technologii LED | Spełnia/nie spełnia |
| 34. | Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta pojazdów, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi | Spełnia/nie spełnia |
| 35. | Klimatyzacja montowana fabrycznie | Spełnia/nie spełnia |
| 36. | Centralny zamek sterowany pilotem | Spełnia/nie spełnia |
| 37. | Dwa komplety kluczyków lub kart do samochodów i pilotów do sterowania centralnym zamkiem | Spełnia/nie spełnia |
| 38. | Komplet dywaników gumowych dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz przestrzeni ładunkowej | Spełnia/nie spełnia |
| 39. | Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodbiornik wyposażony w 4 głośniki i antenę samochodową | Spełnia/nie spełnia |
| 40. | Zestaw głośnomówiący Bluetooth | Spełnia/nie spełnia |
| 41. | Immobilizer i autoalarm | Spełnia/nie spełnia |
| 42. | Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na samochodach. Na ramkach nie mogą się znajdować żadne napisy | Spełnia/nie spełnia |
| 43. | Fotele przednie i tylna kanapa wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości | Spełnia/nie spełnia |
| 44. | Materiały obiciowe siedzeń pierwszego i drugiego rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza samochodów znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości | Spełnia/nie spełnia |
| 45. | Część bagażowa wyposażona w co najmniej 4 uchwyty do kotwiczenia ładunku | Spełnia/nie spełnia |
| 46. | Gniazdo 12V umieszczone w przedniej części pojazdu o prądzie obciążenia minimum 10A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu | Spełnia/nie spełnia |
| 47. | Akumulator o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta samochodów | Spełnia/nie spełnia |
| 48. | Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta samochodów | Spełnia/nie spełnia |
| 49. | Osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika. Osłona komory powinna być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne | Spełnia/nie spełnia |
| 50. | Apteczka typu samochodowego z wkładem odpowiadającym normie DIN 13164 | Spełnia/nie spełnia |
| 51. | Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3 | Spełnia/nie spełnia |
| 52. | Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ | Spełnia/nie spełnia |
| 53. | Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta | Spełnia/nie spełnia |
| 54. | Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół) | Spełnia/nie spełnia |
| 55. | Felgi stalowe z kompletem 4 kołpaków producenta | Spełnia/nie spełnia |
| 56. | Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru samochodów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej samochodów, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej | Spełnia/nie spełnia |
| 57. | Dodatkowy komplet opon zimowych, możliwy do eksploatacji przy wykorzystaniu felg wskazanych w pkt 55 (samochód w momencie dostawy powinien mieć zainstalowane opony letnie). Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru samochodów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej samochodów, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej | Spełnia/nie spełnia |
| 58. | Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią (identyczną jak w opisie w pkt 56) lub koło dojazdowe zgodne z ofertą handlową producenta pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zestawu naprawczego | Opis: |
| 59. | Chlapacze kół przednich i tylnych | Spełnia/nie spełnia |
| Gwarancja i rękojmia |
| 60. | Na samochody minimum 24 miesiące (na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę) | Opis: |
| 61. | Na lakier samochodów minimum 24 miesiące | Opis: |
| 62. | Na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy | Opis: |
| 63. | Na wyposażenie pojazdu minimum 24 miesiące | Opis: |
| 64. | Oferowane okresy gwarancji i rękojmi nie mogą być uzależnione od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego ani od limitu przejechanych kilometrów | - |
| Serwis gwarancyjny |
| 65. | Serwis gwarancyjny pojazdu realizowany w sieci ASO. Odległość do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi nie może przekraczać 100 km od miejsca dostawy | Opis: |
| Dokumentacja |
| 66. | Dokumenty do przekazania zamawiającemu przy odbiorze: kartę/książkę serwisową pojazdu instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu: karta pojazdu i wyciąg ze świadectwa homologacji |

Miejscowość ……………, dnia ………….2018 r.      ………………....................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

# Text boxes

pieczęć firmowa wykonawcy