# 2401-ILZ1.260.11.2018 					Załącznik nr 5/IV do SIWZ

# ZKP-12/2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV

Dostawa samochodu do przewozu psa służbowego

| Lp. | Minimalne wymagania | Spełnianie warunków |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| Nadwozie |
| 1. | Pojazd z homologacją ciężarową, 5-drzwiowy, do przewozu min. 2 osób (kierowca i pasażer) i psa służbowego w tylnej części samochodu, o nadwoziu zamkniętym (hatchback, kombi lub VAN) z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu | Opis: |
| 2. | Nadwozie lakierowane w dowolnym kolorze. Zamawiający wymaga, aby to wykonawca zaoferował kolor pojazdu do wyboru w jasnym odcieniu – minimalnie 3 kolory, maksymalnie 5. Zamawiający nie dopuszcza ciemnego koloru pojazdu. Zamawiający po podpisaniu umowy ustali z wykonawcą ostateczny kolor pojazdu. Dopuszcza się lakier akrylowy, metalizowany, perłowy. Zamawiający nie dopuszcza oklejenia samochodu. | Opis: |
| 3. | Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej | Spełnia/nie spełnia |
| 4. | Wszystkie drzwi przeszklone; szyby w przestrzeni przeznaczonej dla psa przyciemnione utrudniające zaglądanie do wnętrza pojazdu oraz odbicie promieni słonecznych - technologia „przydymiania” (przyciemnienie w stopniu od 70% do 90%) | Spełnia/nie spełnia |
| 5. | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2450 mm | Opis: |
| 6. | Długość nie mniejsza niż 3500 mm | Opis: |
| 7. | Wysokość całkowita nie większa niż 1800 mm | Opis: |
| 8. | Szerokość nie mniejsza niż 1650 mm (bez lusterek bocznych) | Opis: |
| Rok produkcji |
| 9. | Samochody wyprodukowane w II półroczu 2017 r. lub w 2018 r. | Opis: |
| 10. | Fabrycznie nowe, nieużytkowane, nie poddawane jakimkolwiek naprawom | Spełnia/nie spełnia |
| Silnik |
| 11. | Pojemność silnika nie mniejsza niż 1400 cm3 i nie większa niż 2049 cm3 | Opis: |
| 12. | Moc silnika nie mniejsza niż 60 kW | Opis: |
| 13. | Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa | Spełnia/nie spełnia |
| 14. | Norma emisji spalin – EURO 6 | Spełnia/nie spełnia |
| Układ napędowy i kierowania |
| 15. | Napęd na przednią oś | Spełnia/nie spełnia |
| 16. | Manualna skrzynia biegów: minimum 5 biegów + wsteczny | Opis: |
| 17. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | Spełnia/nie spełnia |
| 18. | Kierownica z lewej strony | Spełnia/nie spełnia |
| 19. | Regulacja położenia koła kierownicy i kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej) | Spełnia/nie spełnia |
| Systemy bezpieczeństwa jazdy |
| 20. | System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu | Spełnia/nie spełnia |
| 21. | System stabilizacji toru jazdy | Spełnia/nie spełnia |
| 22. | System wspomagania hamowania awaryjnego | Spełnia/nie spełnia |
| 23. | System zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu | Spełnia/nie spełnia |
| Wyposażenie |
| 24. | Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie | Spełnia/nie spełnia |
| 25. | Fotele pierwszego rzędu z regulacją pochylenia oparć | Spełnia/nie spełnia |
| 26. | Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla I rzędu siedzeń | Opis: |
| 27. | Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne | Spełnia/nie spełnia |
| 28. | Trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących | Spełnia/nie spełnia |
| 29. | System eCall dla samochodów które otrzymały homologację po 31 marca 2018r. | Spełnia/nie spełnia/nie dotyczy |
| 30. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | Spełnia/nie spełnia |
| 31. | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich | Spełnia/nie spełnia |
| 32. | Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz | Spełnia/nie spełnia |
| 33. | Wszystkie szyby boczne w drzwiach pojazdu otwierane | Spełnia/nie spełnia |
| 34. | Światła do jazdy dziennej w technologii LED | Spełnia/nie spełnia |
| 35. | Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta pojazdów, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi | Spełnia/nie spełnia |
| 36. | Klimatyzacja montowana fabrycznie | Spełnia/nie spełnia |
| 37. | Centralny zamek sterowany pilotem | Spełnia/nie spełnia |
| 38. | Dwa komplety kluczyków lub kart do samochodu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem | Spełnia/nie spełnia |
| 39. | Komplet dywaników gumowych dla rzędu siedzeń oraz przestrzeni ładunkowej | Spełnia/nie spełnia |
| 40. | Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodbiornik wyposażony w 4 głośniki i antenę samochodową | Spełnia/nie spełnia |
| 41. | Zestaw głośnomówiący Bluetooth | Spełnia/nie spełnia |
| 42. | Czujniki parkowania z tyłu samochodów | Spełnia/nie spełnia |
| 43. | Immobilizer i autoalarm | Spełnia/nie spełnia |
| 44. | Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na samochodach. Na ramkach nie mogą się znajdować żadne napisy | Spełnia/nie spełnia |
| 45. | Fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości | Spełnia/nie spełnia |
| 46. | Materiały obiciowe siedzeń oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza samochodów znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości | Spełnia/nie spełnia |
| 47. | Gniazdo 12V umieszczone w przedniej części pojazdu o prądzie obciążenia minimum 10A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu | Spełnia/nie spełnia |
| 48. | Akumulator o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta samochodu | Spełnia/nie spełnia |
| 49. | Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta samochodu | Spełnia/nie spełnia |
| 50. | Osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika. Osłona komory powinna być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne | Spełnia/nie spełnia |
| 51. | Apteczka pierwszej pomocy typ B2, specjalistyczna, przeznaczona dla służb ratowniczych, umieszczona w torbie transportowej | Spełnia/nie spełnia |
| 52. | Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3 | Spełnia/nie spełnia |
| 53. | Trójkąt ostrzegawczy do ustawiania na drodze, przeznaczony do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu | Spełnia/nie spełnia |
| 54. | Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta | Spełnia/nie spełnia |
| 55. | Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół) | Spełnia/nie spełnia |
| 56. | Felgi stalowe z kompletem 4 kołpaków producenta | Spełnia/nie spełnia |
| 57. | Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru samochodów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej samochodów, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej | Spełnia/nie spełnia |
| 58. | Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą zimową (identyczną jak w opisie w pkt 57) lub koło dojazdowe zgodne z ofertą handlową producenta pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zestawu naprawczego | Opis: |
| 59. | Chlapacze kół przednich i tylnych | Spełnia/nie spełnia |
| Przestrzeń do przewozu psa |
| 61. | Przestrzeń do przewożenia psa oddzielona stałą przegrodą od siedzeń kierowcy i pasażera: pełną w części dolnej (do wysokości oparcia siedzeń), kratką metalową w części górnej (do podsufitki) | Spełnia/nie spełnia |
| 62. | Podsufitka i ściany boczne przestrzeni tylnej samochodu powinny być zabezpieczone osłonami z kratki metalowej przed uszkodzeniem przez psa. Osłony powinny być umocowane w samochodzie w sposób trwały, z wykorzystaniem technologicznych otworów samochodu do ich mocowania | Spełnia/nie spełnia |
| 63. | Przestrzeń do przewożenia psa powinna być od tyłu zamknięta „wewnętrznymi drzwiami” wykonanymi z kratki metalowej, z zamknięciem uniemożliwiającym otwarcie tych drzwi przez psa. Długość klatki winna wynosić 80 cm natomiast szerokość należy dostosować do wymiarów wewnętrznych przestrzeni do przewożenia psa | Spełnia/nie spełnia |
| 64. | Drzwi wewnętrzne kratki muszą być: uchylane do góry jako klapa lub dwuskrzydłowe, otwierane na boki, otwierane lub przesuwane z boku po obu stronach, aby umożliwić wyjście psa bocznymi drzwiami, zabezpieczone przed ich przypadkowym zamknięciem | Spełnia/nie spełnia |
| 65. | Podłoga przestrzeni do przewożenia psa wyłożona łatwo zmywalną wykładziną o podwyższonej trwałości | Spełnia/nie spełnia |
| 66. | Technologia wykonania zabudowy przestrzeni do przewożenia psa ma: chronić psa przed narażeniem na przypadkowe obrażenia, takie jak: zakleszczenie łapy w osłonach z kratki metalowej, zranienie przez wystające elementy osłon, itp. uniemożliwiać pojawianie się dźwięków wywoływanych drganiami lub przesuwaniem się elementów tej zabudowy podczas ruchu samochodu | Spełnia/nie spełnia |
| 67. | W samochodzie należy zapewnić wydzielone miejsce na przechowywanie wyposażenia dodatkowego a także podręcznego bagażu przewodnika (zachowanie maksymalnie dużej odległości pomiędzy klatką a siedzeniami) | Spełnia/nie spełnia |
| Gwarancja i rękojmia |
| 68. | Na samochody minimum 24 miesiące (na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę) | Opis: |
| 69. | Na lakier samochodów minimum 24 miesiące | Opis: |
| 70. | Na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy | Opis: |
| 71. | Na wyposażenie pojazdu minimum 24 miesiące | Opis: |
| 72. | Oferowane okresy gwarancji i rękojmi nie mogą być uzależnione od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego ani od limitu przejechanych kilometrów | - |
| Serwis gwarancyjny |
| 73. | Serwis gwarancyjny pojazdu realizowany w sieci ASO. Odległość do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi nie może przekraczać 100 km od miejsca dostawy | Opis: |
| Dokumentacja |
| 74. | Dokumenty do przekazania zamawiającemu przy odbiorze: kartę/książkę serwisową pojazdu instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu: karta pojazdu i wyciąg ze świadectwa homologacji |

Miejscowość ……………, dnia ………….2018 r.      ………………....................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

# Text boxes

pieczęć firmowa wykonawcy