ZKP-37/2018	                       					Załącznik nr 5 do SIWZ - poprawiony

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa -  44 szt. Macierzy dyskowych

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa producenta, typ, model oferowanej macierzy)

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa producenta, typ, model oferowanych dysków)

| Poz. | Nazwa podzespołu | Wymagane parametry | Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | procesor | min 2.0 GHz | częstotliwość: ………. |
| 2 | pamięć (RAM) | min. 8GB | Pamięć RAM: ……….. |
| 3 | Pamięć flash | min. 512MB RAM | Pamięć flash: ……….. |
| 4 | ilość kieszeni na dyski twarde, | min. 8x; (wszystkie kieszenie dostarczone) | liczba kieszeni: ………… |
| 5 | liczba zainstalowanych dysków | min. 4 | liczba dysków: …………. |
| 6 | Parametry zaoferowanych dysków | pojemność: min 4000 GB interfejs: SATA III, przepustowość min 6 Gb/s rozmiar dysków: 3.5” lub 2.5” rodzaj dysku twardego: HDD lub SSD prędkość obr.: min 7200 obr./min pamięć cache: min 128 MB zgodność z systemami NAS dedykowane do pracy w macierzach dyskowych znajdują się na liście kompatybilności dysków oferowanej macierzy | pojemność: ………….. interfejs: …………, przepustowość: …………. rozmiar dysku: 3,5’’ / 2,5’’ * rodzaj dysku: HDD / SSD * prędkość obr: …………… obr./min pamięć cache: …………. zgodność z systemami NAS: TAK / NIE * dedykowane do pracy w macierzach dyskowych TAK / NIE * znajdują się na liście kompatybilności dysków oferowanej macierzy TAK / NIE * |
| 7 | interfejs LAN | min. 2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ min. 4 x RJ45 Gigabit Ethernet | Liczba 10 Gigabit Ethernet SFP+: ……… Liczba RJ45 Gigabit Ethernet: ……. |
| 8 | porty USB | min. 2 x USB 3.0 | liczba portów USB 3.0: ………….. |
| 9 | zasilacz | Min. 2 wbudowane Input: 100-240V | liczba zasilaczy: ……….. |
| 10 | format / montowania | RACK (2U) wymagane szyny do montażu w szafie RACK | TAK / NIE * TAK / NIE * |
| 11 | Obsługa urządzenia | Poprzez www, ssh | Obsługa urządzenia: ………….. |
| 12 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7/8/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016 Linux & UNIX | Obsługiwane systemy operacyjne:………… |
| 13 | zastosowanie | serwer plików serwer FTP, TFTP Backup Server (np.:Rsync) Syslog Server | TAK / NIE * |
| 14 | system plików | wewnętrzny min. HDD: EXT4 zewnętrzny min. HDD: EXT3, EXT4, NTFS, HFS+ | system plików wewnętrzny: …. system plików zewnętrzny: …. |
| 15 | sieci | - TCP/IP (IPv4 & IPv6) - Virtual LAN (VLAN) - DHCP Client, DHCP Serve protokoły: CIFS/SMB, AFP (ver min. 3.3), NFS(ver min. 3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC | TAK / NIE * |
| 16 | Zarządzanie dyskami | RAID 0 / 1 / 5 / 5+Hot Spare / 6 / 10 | TAK / NIE * |
| 17 | iSCSI (IP SAN) | Obsługa min do 256 Targets/LUNs, wspomaganie LUN Mapping & Masking, | TAK / NIE * |
| 18 | Obsługa wirtualnych serwerów oraz klastrów min. | VMware vSphere Windows Server 2008/2012/2016 Hyper-V | Obsługa wirtualnych serwerów oraz klastrów: ………………. |

* - niepotrzebne skreślić

** - wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań.