ZKP-15/2020	                  			         Załącznik nr 5/5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa – 46 szt. Monitorów 27”

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa producenta, typ, model)

| Poz. | Wymagane parametry | TAK/NIE* Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą panoramiczną z podświetleniem LED o przekątnej minimum 27”. | Typ ekranu: ……………. Przekątna …………….. |
| 2 | Rozmiar plamki: maksymalna 0,25 mm. | Rozmiar plamki: …………….. |
| 3 | Jasność: minimum 350 cd/m2. | Jasność: ……………….. |
| 4 | Kontrast: minimum 1000:1. | Kontrast: ……………….. |
| 5 | Kąty widzenia (pion/poziom): minimum 170/170 stopni. | Kąt widzenia: ………………….. |
| 6 | Czas reakcji matrycy: maksymalnie 6 ms (Gray to Gray). | Czas reakcji matrycy: ………………. |
| 7 | Rozdzielczość nominalna: minimum 2560 x 1440. | Rozdzielczość nominalna: …………… |
| 8 | Powłoka powierzchni ekranu: Przeciwodblaskowa | TAK/NIE |
| 9 | Dodatkowe wyposażenie: Kabel zasilający, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość minimum 1,8m. Kabel sygnałowy DisplayPort o długości minimum 1,8m | Kabel zasilający, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość ……………... Kabel sygnałowy DisplayPort długość ……… |
| 10 | Złącza: min. 1 x złącze DisplayPort, min. 1 x złącze DVI-D lub HDMI (w przypadku braku złącza DVI dołączona przejściówka: adapter HDMI(M)-DVI(F) lub kabel HDMI(M)-DVI(M) o długości minimum 1,8m),. | złącze DisplayPort …..….szt. złącze DVI-D lub HDMI ……….szt. lub: brak złącza - DVI dołączona przejściówka: adapter HDMI(M)-DVI(F) lub kabel HDMI(M)-DVI(M) o długości ………… m. |
| 11 | Dźwięk: Wbudowane lub dołączane głośniki stanowiące fabryczną opcję oferowaną przez producenta monitora (obudowa monitora zaprojektowana w sposób umożliwiający zamontowanie dedykowanych do niej głośników). | Typ głośników: Wbudowane: TAK/NIE Dołączane: TAK/NIE |
| 12 | Funkcje dodatkowe: Wbudowane minimum 2 porty USB 3.0 typ A. Regulacja wysokości ekranu minimum 10 cm. Regulacja pochylenia ekranu w przód i w tył. Możliwość obracania ekranu (PIVOT). Wbudowany zasilacz. | liczba portów USB ……………… regulacja wysokości ekranu …………………. TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |
| 13 | Standardy i Certyfikaty: Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu monitora (załączyć do oferty) lub równoważna. Certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu monitora (załączyć wydruk ze strony https://tcocertified.com/) lub równoważny. | TAK/NIE |
| 14 | Warunki gwarancji: Minimum 3-letnia gwarancja producenta monitora liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji monitora. Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. | Gwarancja: ……………………. |

Miejscowość ……………, dnia ………….2020 r.     .......................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

** - wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań.